## Slide 1
Descrption
프로그램 개발 목적
필더세임 pressure sensor type data glove 데이터 수집 및 저장
지원하는 기능
COM 포트 조회 및 연결
필더세임 데이터 글러브에서 데이터 수집
수집된 데이터 플랏
수집된 데이터 CSV로 저장

## Slide 2
사용된 필더세임 data glove 정보
블루투스 동글을 통해 가상 COM 포트에서 데이터 송신
충전 포트를 통해서도 USB 데이터를 송신하는 것 같으나, 정확하지 않음  블루투스 데이터만 사용하는 것을 권장
프로토콜 정보
2C-01-03
총 44 바이트 패킷 (0xFF가 마지막 패킷 바이트)
Header (3바이트)
변하지 않음. 좌, 우 장갑, 버전 등의 정보 포함하고 있는 것으로 보임
Instruction (18바이트)
F9-14-01-42-B0-DE-89-00-40-21-D8-B7-AD-82-48-40-76-9D
블루투스 연결이 지속되는 동안은 변하지 않음
PC 환경이 바뀌거나, 동글을 뽑았다 꽂았거나, 장갑이 꺼졌다 켜지는 등 환경의 변화가 생길 경우 해당 값이 바뀌는 것으로 보임
Sensor data (20바이트)
각 센서 데이터는 아래와 같음 (첫 1 바이트 (??) * 255 + 다음 1 바이트 (!!) = 0 ~ 4096 digit 데이터)
데이터 위치 별 센서 정보는 아래와 같음
  1 : 엄지 MCP
  2 : 엄지 PIP
  3 : 엄지 pressure
  4 : 검지 pressure
  5 : 검지 MCP
  6 : 검지 PIP
??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!-??-!!
  7 : 중지 pressure
  8 : 중지 MCP
  9 : 약지 MCP
  10 : 소지 MCP
Checksum (2바이트)
??-??
Descrption
모든 패킷에 대한 합산, 합산 후 not, XOR 등은 아닌 것으로 보임
Delimiter (1바이트)
FF
패킷 종료 표시